## Slide 1: Bilan carbone des bâtiments neufs

## Slide 2: Evaluation des gaz à effet de serre d’un bâtiment
L’évaluation des GES d’un bâtiment neuf est basée sur le principe de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV)
Norme NF EN 15978 et référentiel énergie-carbone ( Ministère de l’écologie )
Unité : le kgCO2eq ( qui intègre l’impact de plusieurs gaz )
Durée de vie conventionnelle d’un bâtiment : 50 ans.
4 contributeurs :
  Produits de construction et équipements
  Chantier ( phase de réalisation )
  Consommation d’énergie finale
  Consommation et rejet d’eau
Distribution
Installation
Utilisation du bâtiment
Fin de vie : réemploi, recyclage…
Fabrication des produits et équipements
Entreprises
BUILDING
Solutions ingénierie et travaux
Entreprises VF
Notes: Contributeurs :
produits de construction et équipements
Impact de la consommation d’énergie tous usages
Impact de la consommation d’eau
Impact chantier
Indicateur d’émission de gaz à effet de serre : Eges des 4 contributeurs en kg CO2 éq. / m² sdp

## Slide 3: Contributeur « équipements »
Le calcul d’émissions de GES des produits et équipements est effectué pour l’ensemble d’un bâtiment à partir des informations de chaque corps d’état ( ou lot ).
EGES = Q x DE x Rp
Q : quantité d’équipements
DE : facteur d’émission unitaire de GES de chaque équipement ( disponible dans la base publique INIES )
Rp : facteur de renouvellement de l’équipement en 50 ans
Quantités : à charge des lots techniques
DE et Rp : selon base INES
Notes: Contributeurs :
produits de construction et équipements
Impact de la consommation d’énergie tous usages
Impact de la consommation d’eau
Impact chantier
Indicateur d’émission de gaz à effet de serre : Eges des 4 contributeurs en kg CO2 éq. / m² sdp

## Slide 4: Base INIES
Gérée par l’alliance HQE
Publique et gratuite
On trouve :
  des Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires ( FDES ) déposées par les producteurs
  des Profils Environnementaux Produits ( PEP ) déposés par les fabricants (durées de vie)
  Des modules de données environnementales génériques par défaut ( MDEGD ) créés par le ministère de la transition écologique
Notes: Contributeurs :
produits de construction et équipements
Impact de la consommation d’énergie tous usages
Impact de la consommation d’eau
Impact chantier
Indicateur d’émission de gaz à effet de serre : Eges des 4 contributeurs en kg CO2 éq. / m² sdp

## Slide 5: Contributeur chantier
Le calcul d’émissions de GES en phase chantier est effectué pour l’ensemble d’un bâtiment à partir des informations de chaque corps d’état ( ou lot ).
Le référentiel Energie – Carbone prend en compte les impact GES dus à :
La consommation d’énergie du chantier
La consommation et le rejet d’eau du chantier
L’évacuation et le traitement des déchets du terrassement
Impacts GES hors référentiel :
Déplacements des personnels
Transport des équipements
Chutes
Déchets d’emballage
Notes: Contributeurs :
produits de construction et équipements
Impact de la consommation d’énergie tous usages
Impact de la consommation d’eau
Impact chantier
Indicateur d’émission de gaz à effet de serre : Eges des 4 contributeurs en kg CO2 éq. / m² sdp

## Slide 6: Nouvelle réglementation environnementale
  2 niveaux de performance environnementale « carbone1 » et « carbone2 »
  2 critères :
  EGES < EGES max
  et
  EGES PCE < EGES PCE max
  PCE : produits de construction et équipements
  4 niveaux de performance énergétique
  Limitation des consommations d’énergie : RT 2012 avec des cibles plus contraignantes.
  En plus : bilan BEPOS ( énergie consommée – énergie produite )
  Refonte du confort d’été
  Bâtiments neufs
Notes: Contributeurs :
produits de construction et équipements
Impact de la consommation d’énergie tous usages
Impact de la consommation d’eau
Impact chantier
Indicateur d’émission de gaz à effet de serre : Eges des 4 contributeurs en kg CO2 éq. / m² sdp

## Slide 7: Etat de l’art
Les informations contenues dans la base INIES sont en cours de mise à jour. Il manque les valeurs réelles de plusieurs équipements, et les valeurs par défaut d’émission des équipements sont surévaluées.
Provisoirement, il est admis d’utiliser dans les calculs les ratios d’émission ci-dessous :
Valeurs forfaitaires en kgCO2eq / m²sdp ( surface de plancher)
CVC : 157
Installations sanitaires : 9
Courants forts : 116
Courants faibles : 12
Valeurs cibles tous contributeurs cumulés de la future réglementation ( en cours de discussion ) :
Niveau carbone 1 : 1500 kgCO2/m²sdp
Niveau carbone 2 : 980 kgCO2/m²sdp
Notes: Contributeurs :
produits de construction et équipements
Impact de la consommation d’énergie tous usages
Impact de la consommation d’eau
Impact chantier
Indicateur d’émission de gaz à effet de serre : Eges des 4 contributeurs en kg CO2 éq. / m² sdp

## Slide 8: Quelques exemples d’équipements
Equipement | Facteur d’émission ( kgCO2eq ) | Facteur de renouvellement sur une période de 50 ans | Emission totale ( kg CO2eq )
Un radiateur à eau chaude puissance 1 kW | 222 | 1 | 222
Un ventiloconvecteur puissance 1 kW | 455 | 4 | 1820
10 m² de plafond réversible – puissance 1 kW | 460 | 1 | 460
Source : base INIES au 29 octobre 2019
En cours de validation
Notes: Contributeurs :
produits de construction et équipements
Impact de la consommation d’énergie tous usages
Impact de la consommation d’eau
Impact chantier
Indicateur d’émission de gaz à effet de serre : Eges des 4 contributeurs en kg CO2 éq. / m² sdp

## Slide 9: Outil de calcul Building solutions
Objet
Permettre aux entreprises de travaux d’effectuer une évaluation simple et rapide de l’émission de GES générée sur un projet par un ou plusieurs lots techniques
Identifier les postes sur lesquels on doit agir pour réduire l’impact GES
L’outil doit pouvoir être utilisé dès la phase devis
Notes: Contributeurs :
produits de construction et équipements
Impact de la consommation d’énergie tous usages
Impact de la consommation d’eau
Impact chantier
Indicateur d’émission de gaz à effet de serre : Eges des 4 contributeurs en kg CO2 éq. / m² sdp

## Slide 10: exemple
Tour Défense Plaza – 31 000 m²
Bilan GES équipements + chantier – lots Electricité, CVC, PLB : 9 300 000 kgC02eq
Soit 300 kgCO2eq / m²
A rapprocher de la valeur forfaitaire provisoire : 294 kgCO2eq / m²
Chart: Equipements
| Equipements électriques | Equipements de plomberie | Equipements de CVC
 | 3566930 | 318891 | 4791416
Chart: chantier
| Déplacements | Transport | Chutes | Déchets | Consommation d'énergie | Consommation d'eau
 | 171840.8 | 197841.0036 | 224676 | 65079.2775 | 4189.8846 | 65.1437
Chart: Bilan GES
| Total équipements | Total chantier
 | 8677237 | 663692.1094
Notes: Contributeurs :
produits de construction et équipements
Impact de la consommation d’énergie tous usages
Impact de la consommation d’eau
Impact chantier
Indicateur d’émission de gaz à effet de serre : Eges des 4 contributeurs en kg CO2 éq. / m² sdp

## Slide 11: merci